## Slide 1
BÀI: KHÂU
ĐỘT THƯA
Kĩ thuật

## Slide 2: Kiểm tra dụng cụ học tập
Mảnh vải màu trắng hoặc màu có kích thước 10x15 cm.
Kim khâu, chỉ khâu.
Thước kẻ, bút chì, kéo.
Một tờ giấy kẻ ô li.

## Slide 3
Hoạt động 1: quan sát và nhận xét mẫu

## Slide 4
Mặt phải và mặt trái của đường khâu đột thưa khác nhau.
1a) Mặt phải đường khâu
1b) Mặt trái đường khâu
Dựa vào hình 1, em hãy nhận xét đặc điểm mũi khâu đột thưa ở mặt phải và mặt trái đường khâu.

## Slide 5
Nhận xét ở mặt phải của đường khâu đột thưa các mũi khâu như thế nào?
Mặt phải đường khâu đột thưa

## Slide 6
Các mũi khâu ở mặt phải đường khâu đột thưa cách đều nhau.
Mặt phải đường khâu đột thưa

## Slide 7
1b) Mặt trái đường khâu
Ở mặt trái, mũi khâu sau lấn lên 1/3 mũi khâu trước liền kê.

## Slide 8
Khâu đột thưa là cách khâu từng mũi một để tạo thành các mũi khâu cách đều nhau ở mặt phải của sản phẩm. Ở mặt trái, mũi khâu sau lấn lên một phần ba mũi khâu trước liền kề.
Khâu đột thưa theo chiều từ phải sang trái và được thực hiện theo quy tắc lùi 1 mũi , tiến 3 mũi trên đường dấu.
Ghi nhớ

## Slide 9
Hoạt động 2: Các thao tác kĩ thuật và thực hành.
Khâu đột thưa
Vạch dấu đường khâu
Khâu đột thưa theo
đường dấu

## Slide 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2 Cm
5 mm
Vạch dấu đường khâu
Em hãy nêu cách vạch dấu đường khâu đột thưa?

## Slide 11
Vuốt thẳng mặt vải.
Vạch dấu đường thẳng cách mép vải 2 cm
Chấm các điểm cách đều nhau 5 mm trên đường dấu

## Slide 12
Khâu đột thưa theo
đường dấu
Bắt đầu khâu
Khâu mũi thứ nhất
Khâu mũi thứ hai
Khâu mũi tiếp theo
Kết thúc đường khâu

## Slide 13
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
Bắt đầu khâu
Lên kim tại điểm mấy?
H. 3a

## Slide 14
Lên kim tại điểm 2
Bắt đầu khâu
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
Khâu từ phải sang trái

## Slide 15
5
6
7
8
9
10
1
3
2
4
Khâu mũi thứ nhất
Xuống kim tại điểm mấy và lên kim tại điểm mấy ?
H. 3b

## Slide 16
5
6
7
8
9
10
1
3
2
4
Khâu mũi thứ nhất
Lùi lại, Xuống kim tại điểm 1 và lên kim tại điểm 4

## Slide 17
5
6
7
8
9
10
1
3
2
4
MŨI KHÂU THỨ NHẤT

## Slide 18
7
8
9
10
1
2
6
5
4
3
Quan sát hình, cho biết mũi thứ hai ta xuống kim ở điểm mấy, đồng thời lên kim ở điểm mấy ?
Mũi khâu thứ hai
H. 3c

## Slide 19
7
8
9
10
1
2
6
5
4
3
Mũi thứ hai ta xuống kim ở điểm 3, đồng thời lên kim ở điểm 6
Mũi khâu thứ hai

## Slide 20
5
6
7
8
9
10
1
3
2
4
Mũi khâu thứ hai

## Slide 21
Các mũi khâu tiếp theo tương tự như mũi khâu thứ nhất và hai

## Slide 22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
H.4a) Khâu lại mũi
H.4b) Nút chỉ

## Slide 23
KẾT THÚC ĐƯỜNG KHÂU
Khâu lại mũi bằng cách lùi lại 1 mũi và xuống kim.
Nút chỉ ở mặt trái đường khâu bằng cách lật vải, sau đó luồn kim qua mũi khâu và rút chỉ lên tạo thành vòng chỉ, Cuối cùng luồn kim qua vòng chỉ và chặt để nút chỉ.
Khâu lại mũi và nút chỉ cuối đường khâu để giữ cho đường khâu không bị tuộc chỉ khi sử dụng.
Cắt chỉ

## Slide 24
Khâu lại mũi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Slide 25
Nút chỉ

## Slide 26
LƯU Ý
Khâu đột thưa theo chiều từ phải sang trái.
Khâu đột thưa được thực hiện theo quy tắc “ lùi 1 tiến 3 “
Không Rút chỉ chặt quá, lỏng quá.
Khâu đến cuối đường khâu thì xuống kim để kết thúc đường khâu như kết thúc đường khâu thường.

## Slide 27: Ghi nhớ:
1. Khâu đột thưa là cách khâu từng mũi một để tạo thành các mũi khâu cách đều nhau ở mặt phải của sản phẩm. Ở mặt trái, mũi khâu sau lấn lên 1/3 mũi khâu trươc liền kề.
2. Khâu đột thưa theo chiều từ phải sang trái và được thực hiện theo quy tắc lùi một mũi, tiến 3 mũi trên đường dấu.

## Slide 28
Dặn dò:
Chuẩn bị cho tiết học sau:
- kim khâu
- 1 mảnh vải trắng (hoặc màu) kích thước 10 x 15cm
- Chỉ khác màu vải.
- Kéo, thước, phấn vạch.